- EL AGUA COMO ELEMENTO QUÍMICO

- LA HIDROGEOQUÍMICA COMO HERRAMIENTA

- La interpretación de los fenómenos químicos que tienen lugar en el camino del agua subterránea, antes de llegar al acuífero y en el acuífero

- Herramienta barata: análisis químicos estándar y análisis isotópicos

- COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL AGUA SUBTERRÁNEA

- FENÓMENOS MODIFICADORES

- Reducción de sulfatos y hierro

- Ambientes reductores

- Los SO42- pasan a S2- y a veces a S o S2O32-

- Bacterias que actúan como catalizadores: aporte de CO2 al agua

- Intercambio iónico (cambio de bases)

- Las arcillas intercambian Na+, Ca2+ y Mg2+

- El K+ y el NH4+ tienden a fijarse

- Concentraciones y precipitaciones

- Aumento del tiempo de contacto con la roca

- Disolución e hidrólisis hasta alcanzar la saturación

- Precipitación de sales: CO3Ca ->SO4Ca

- EVOLUCIÓN HIDROGEOQUÍMICA EN UN SISTEMA REGIONAL

| Anión predominante | HCO3- | SO42- | Cl- |
| --- | --- | --- | --- |
| Catión predominante | Ca2+ | Mg2+ | Mg2+ |

- ÍNDICES HIDROGEOQUÍMICOS

Algunos índices son:

- rMg/rCa

- En aguas continentales -> 0.3-1.5   En agua de mar -> 5

- En aguas que sufren mezcla con agua de mar o que circulan por terrenos de formación marina, la relación crece.

- Detecta fenómenos de cambio de bases

- rCl/rHCO3

- En aguas continentales -> 0.1-5  En agua de mar -> 200-500

- En aguas que sufren mezcla con agua de mar o que circulan por terrenos de formación marina, la relación crece.

- Aumenta en los procesos de concentración (altos tiempos de residencia en el acuífero)

- rCl/rBr

- En aguas continentales -> variable según origen  En agua de mar -> 600

- Útil para estudiar el origen de la salinidad del agua

- EL ANÁLISIS QUÍMICO

- Análisis de campo: pH, Conductividad eléctrica, alcalinidad, temperatura del agua y del aire… otros.

- Tomar agua representativa del acuífero

- Evitar la evaporación u conservar bien las muestras

- Análisis estándar: Ca2+; Na+; K+; Mg2+; Cl-; SO42-; HCO3-; NO3-; Conductividad, pH, alcalinidad, dureza…

- Expresión: en ppm (equivalente a mg.L-1 si la salinidad total no es mayor a 5000 ppm) o en meq.L-1. La conductividad se mide en μS/cm y la alcalinidad en ppm de CO3Ca o ºF.

- Comprobación de los errores:

  - Balance de aniones y cationes:

Error admisible: hasta un 4% con una Cond >2000 μS/cm

  - Otros errores:

CO3H- (ppm)=1.22 TAC (ppm CO3Ca)

- TÉCNICAS DE ESTUDIO

Representación gráfica:

- Diagramas triangulares. Diagrama de Piper:

- Representan tres componentes. Hay que reducirlos al %.

- Ventaja: Se ven mezclas. Desventaja: No se saben los valores absolutos

- Diagramas de Schoeller-Berkaloff:

- Disposición de los iones en rectas verticales paralelas igualmente espaciadas, en escalas logarítmicas (en ppm o meq.L-1). Los puntos se unen mediante una línea quebrada.

- Apropiados para estudiar evoluciones temporales de aguas en un mismo punto.

- Diagramas de Stiff:

- Cada análisis se representa por un polígono (en meq.L-1)

- Apropiados para situarlos sobre un mapa y ver la disposición espacial de las familias hidrogeoquímicas.

- Mapas hidrogeoquímicos:

Consisten en trazar isolíneas sobre los valores de un ión determinado colocados sobre un mapa. Son comunes los mapas de isoconductividades, isocloruros, isonitratos. También pueden representarse los mapas de isolíneas de alguna relación hidrogeoquímica.

- HIDROGEOQUÍMICA ISOTÓPICA

Objetivos en hidrogeología:

- Conocer la extensión del acuífero y la cantidad de agua que tiene.

- Conocer el origen del agua y las áreas de recarga.

- Conocer las propiedades físicas y químicas del medio.

- Conocer las características del movimiento del agua.

ISÓTOPOS MÁS UTILIZADOS EN HIDROGEOLOGÍA:

| ISÓTOPO | ABUNDANCIA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| 1H | 99.984% |  |
| 2H (Deuterio) | 0.015% |  |
| 3H (Tritio) | 10-14 a 10-16 T/H | Radiactivo |
| 16O | 99.76% |  |
| 18O | 0.1% |  |
| 12C | 98.89% |  |
| 13C | 1.11% |  |
| 14C | 10-10 14C/13C | Radiactivo |
| 14N | 99.64% |  |
| 15N | 0.36% |  |
| 32S | 95.02% | También 33S y 36S |
| 34S | 4.21% |  |

  - ISÓTOPOS ESTABLES

RD = nº moléculas 1HD16O/ nº moléculas 1H216O    δD

R18 = nº moléculas 1H218O/ nº moléculas 1H216º    δ18

PROCESOS:

- Formación de la nube (evaporación)

- Precipitación (licuefacción, intercambio con el vapor atmosférico)

- Cambios en superficie (evaporación, mezclas de aguas)

- Cambios en el subsuelo (mezclas y cambio geotérmico)

δD y δ18 tienen comportamientos paralelos:

  - ISÓTOPOS RADIACTIVOS

TRITIO:

- Periodo de semidesintegración: 12 años

- Unidad:   U.T. = 1 átomo de T/1018 átomos de H

- Producción: natural y artificial

CARBONO-14:

- Periodo de semidesintegración: 5578 años

- Unidad:   % respecto a la materia orgánica moderna

- Producción: natural y artificial

- Problemas: aportes de carbono ajenos al ciclo hidrológico, utilización del C-13 como ayuda para interpretación.

EVOLUCIÓN HIDROGEOQUÍMICA

GRÁFICOS HIDROGEOQUÍMICOS

# Text boxes

# TEMA 9: HIDROGEOQUÍMICA

#### AGUA EN EL ACUÍFERO

Hidrólisis

Oxidación

Disolución

Carbonatación

H

AGUAS PESADAS: valores poco negativos y positivos

Ya tiene elementos disueltos

- Cl- ; SO2-; Na+ y K+ en zonas costeras

- SO2-, NO3-… por contaminación atmosférica

- Enriquecimiento en Ca2+; Mg2+ y Na+ en terrenos carbonatados.

- En medio reductor, desaparecen los SO2-, pueden solubilizarse Fe (Fe3+ pasa a Fe2+)

- En zonas agrícolas, se enriquece en NO3- y en otras sales

#### AGUA EN LA ZNS

#### AGUA EN EL SUELO

#### AGUA: disolvente universal por su carácter polar

- Disolución de CO2 y ácidos húmicos

- Concentración de los iones presentes en el agua de lluvia por evaporación

- Aridificación de la recarga en zonas áridas

- Aumento de NO3-  por plantas

#### En general, las aguas de circulación regional tienden a ir aumentando su mineralización hasta irse saturando en los diferentes iones

Esquema de la evolución química general del agua subterránea (Price, 1996)

  - Temperatura

  - Presión

  - Tiempo de contacto

  - Grado de porosidad de la roca

  - Déficit de saturación

H2CO3

HCO3- + H+

RADIACTIVOS

- Sufren desintegraciones

- Dan información sobre la “edad” del agua

ESTABLES

- Reaccionan de diferente forma frente a cambios de estado

#### EN EL CAMPO:

#### Las relaciones entre iones ayudan a identificar los procesos que ha sufrido el agua subterránea en su camino.

- Los iones se expresan en meq.L-1 ( r)

#### Esta secuencia (Chevotareb) tiene gran número de excepciones por los fenómenos modificadores

AUMENTO DE LA SALINIDAD

ISÓTOPO: Átomos de un mismo elemento que tienen diferente número de neutrones, por tanto, tienen diferente peso atómico.

#### EN EL LABORATORIO:

16O ; 18O

#### AGUA DE LLUVIA

RECORRIDO Y TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL ACUÍFERO

H

O

INFILTRACIÓN

1H ; 2H (D)

H2O

AGUAS LIGERAS: valores muy negativos

δ = 0 para el patrón (SMOW)

FRACCIONAMIENTO ISOTÓPICO

CAMBIOS DE FASES

δD (‰) = 8 δ18(‰) + 10

Tiempo de semidesintegración